Wymogi sprzętowe i sposób realizacji dostawy
1. [C] Laptop
A. Notebook z serii biznesowej – szt. 1
Matryca: 15,6”Full HD IPS 1920 x 1080, matowa, 250 cd/m², czas reakcji 35 ms;
Procesor Intel Core i5 (13th Gen) 1335U;
16 GB DDR5 SDRAM (możliwość rozbudowy do 64 GB);
Dysk 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe);
Procesor graficzny Intel Iris Xe;
Kamera min. 2 Mpx CMOS 1920 x 1080, 30 klatki/sek, przesłona kamery;
Głośniki stereo, 2 mikrofony macierzy Realtek ALC3204;
Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E);
Kontroler Ethernet Realtek RTL8111H-CG;
Interfejsy: HDMI, USB4/DisplayPort (Power Delivery), USB 3.2 Gen 1 (PowerShare), 2 x USB 3.2 Gen 1, LAN, Słuchawki/mikrofon combo jack;
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, czytnik odcisków palców;
Ergonomiczna klawiatura Qwerty z podświetleniem, Touchad, Klawiatura numeryczna;
Bateria litowo-jonowa 3-ogniwowa 54Wh;
Windows 11 Pro 64-bit PL;
Dołączony zasilacz i kabel zasilający ;
Waga < 2kg;
Gwarancja producenta 5 Lat onsite (zgłaszanie awarii 24x7, naprawa na miejscu u klienta).
Przykładowy model: Dell Latitude 3550
Dostawa obejmuje także:
- instalację i konfigurację systemu Windows oraz aplikacji wskazanych przez Zamawiającego,
- instalację i konfigurację programu antywirusowego od Zamawiającego*,
- podłączenie do środowiska domenowego*,
- instalację na komputerze urządzeń peryferyjnych (drukarek)*,
- instancję niezbędnego oprogramowania i podłączenie do bazy Oracle i systemu gabinetowego Zamawiającego*.

* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego .

2.[D] Oprogramowanie systemowe – w tym do realizacji opieki koordynowanej
A. Licencje rozszerzające system gabinetowy posiadany przez Zamawiającego:
- Gabinet pielęgniarki - Licencja na stanowisko - szt. 1,
- Gabinet lekarza - Licencja na stanowisko - szt. 1,
- Podpisywanie podpisem elektronicznym (HZiCh, EDM, eRecepta, eZLA) - Licencja na stanowisko - szt. 4,
- Rejestracja on-line - dostęp do telewizyty - (KS-SOMED) - szt. 10.

B. Baza danych Oracle Database Standard Edition 2 Processor License (CPU) ASFU + Asysta techniczna (1rok) – szt. 1,
C. Licencje do serwera:
- System operacyjny Windows Server Standard 2025 64Bit 1pk DSP OEI DVD 16 Core (PL) – szt. 1,
- Program antywirusowy ESET - rozszerzenie licencji – szt. 2.

Dostawca musi przewidzieć
- Integrację rozwiązania z istniejącym systemem i organizacją pracy w zakresie Opieki Koordynowanej, parametryzację systemu, przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi i rozliczeń z NFZ dla grup docelowych wskazanych przez Zamawiającego (nie mniej niż 2 szkolenia grupowe i 5 indywidualnych),
- Integrację rozwiązania z istniejącym systemem i organizacją pracy, parametryzację systemu, przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi teleporad dla grup docelowych wskazanych przez Zamawiającego (nie mniej niż 2 szkolenia grupowe i 3 indywidualne),
- Instalację i parametryzację (wg wskazanych wytycznych) bazy Oracle na wskazanym serwerze, konfiguracje kopii zapasowych, przygotowanie do importu właściwego bazy.

* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego z uwzględnieniem prac wykraczających poza godziny i dni robocze (prace po godz. 18:00 oraz w weekendy).

3.[E] Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem serwerowym i backupowych i macierzą dyskową
Macierz dyskowa Rack składająca się z:
- macierz dyskowa Rack 2U, procesor 4-rdzeniowy 64bit 2.2 GHz, 4 GB DDR4 ECC SODIMM (Całkowita liczba gniazd pamięci: 2, max 64 GB), 8 kieszeni na dyski hot-swap (z jednostką rozszerzającą 12 kieszeni), karta sieciowa 4x1GbE, 2xUSB3.0, 1xeSATA, 1x PCIe x8 Gen3, 2x zasilacz 350W, gwarancja 36 m-cy - szt. 1,
- Dysk HDD 3.5 " 8TB przeznaczony dla systemów NAS pracującym w systemie ciągłym (obsługiwany i zgodny z macierzą), 7200rpm 6Gb/s SATA 256MB, rozmiar sektora 512E, MTBF 2.000.000 h, Głośność < 30 dB, gwarancja 5 lat - szt. 6,
- Karta rozszerzeń PCIe 3.0 x8 obsługiwana przez macierz - dwuportowa karta sieciowa 10 GbE SFP+ - szt. 1,
- Kabel DAC SFP+ 3m 1G / 10G / 25G - szt. 1.

Dostawca musi przewidzieć także:
- konfigurację systemu wg wytycznych Zamawiającego,
- montaż urządzenia w szafie rack wraz z podłączeniem i uruchomieniem,
- Integrację rozwiązania z istniejącym systemem i serwerami.
* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji, asysty i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego z uwzględnieniem prac wykraczających poza godziny i dni robocze (prace po godz. 18:00 oraz w weekendy)

4.[F] Serwer do archiwizacji bazy danych oprogramowania do obsługi poradni oraz archiwizacji dokumentacji medycznej, skanów, dokumentów dołączanych do dokumentacji
Serwer:
Obudowa
●	Typu RACK, wysokość 1U;
●	Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;
●	Możliwość zainstalowania 8 dysków twardych hot plug 2,5”;
●	Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych;
●	Zainstalowane 5 szt. dysków SSD 960GB Hot-Plug DWPD>2.5;
●	Zainstalowane 3 szt. dysków SAS 12G 2.4TB 10k RPM;
●	Dołączone 5 szt. kaset RDX o pojemności min. 4 TB zgodne z urządzeniem Zamawiającego (Overland-Tandberg RDX QuikStor lub równoważne)
●	Możliwość zainstalowania dysku M.2 NVMe bezpośrednio na płycie głównej;
●	Możliwość zainstalowania dedykowanego wewnętrznego napędu blu-ray.
Płyta główna
●	Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;
●	Możliwość instalacji procesorów 8-rdzeniowych;
●	Zainstalowany moduł TPM 2.0;
●	Złącza PCI Express:
●	2 fizyczne złącza PCIe 5.0 o prędkości x8;
●	Opcjonalnie możliwość uzyskania złącza typu pełnej wysokości;
●	4 gniazda pamięci RAM;
●	Obsługa minimum 128 GB pamięci RAM DDR5 ECC;
●	Możliwość instalacji 2 dysków M.2 NVMe skonfigurowanych w RAID-1 na płycie głównej lub dedykowanej karcie PCI Express, dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot-plug.
Procesory
●	Jeden procesor 8-rdzeniowy, taktowanie bazowe 3.2 GHz, architektura x86_64;
●	osiągający wynik Average CPU Mark 17000 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net na dzień 29.04.2025
Pamięć RAM 128 GB;
Kontrolery LAN
Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express: 2x 1Gbit Base-T;
Interfejsy LAN zainstalowane w slotach PCI-e: 2x 10Gbit SFP+.
Kontrolery I/O
●	Kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych posiadający 2GB pamięci cache, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60 z podtrzymaniem pamięci cache w przypadku utraty zasilania;
Porty
●	Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;
●	4x USB 3.2 Gen1 Type A wyprowadzone na tył obudowy
●	2x USB 3.2 Gen1 Type A + 1x USB3.2 Gen2x2 Type C wyprowadzone na przód obudowy
●	5x SATA 6G
●	Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem;
●	Ilość dostępnych złącz USB/SATA nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.
Zasilanie, chłodzenie
●	Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 500W;
Zarządzanie
●	Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii;
●	informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów:
●	karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express;
●	procesory CPU;
●	pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM;
●	status karty zarządzającej serwera;
●	wentylatory;
●	bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej;
●	zasilacze;
●	Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
●	Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
●	Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
●	Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;
●	Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
●	Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);
●	Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;
●	Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);
●	Obsługa serwerów proxy (autentykacja);
●	Obsługa VLAN;
●	Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU);
●	Wsparcie dla protokołu SSDP;
●	Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3;
●	Obsługa protokołu LDAP;
●	Integracja z HP SIM;
●	Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP;
●	Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej;
●	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);
●	Wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash dająca możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;
●	Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.
Wspierane/Certyfikowane OS
●	Microsoft Windows Server 2025, 2022;	VMWare vSphere 8.0; Suse Linux Enterprise Server 15; Red Hat Enterprise Linux 9, 8; Ubuntu 22.04
Gwarancja
●	5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej;
●	Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;
●	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;
●	Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;
●	Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty).
Dokumentacja, inne
●	Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;
●	Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;
●	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki;
●	W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
●	Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
●	Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %;
●	Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE oraz CE.
Licencja na serwerowy system operacyjny Windows Server Standard 2025 musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym lub umożliwiać zainstalowanie 2 instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zostać tak dobrana aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta oraz pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze. Dostarczone licencje muszą także umożliwiać korzystanie z zasobów serwera 40 urządzeniom (Device CAL) oraz udostępniać dostęp do konsoli graficznej dla 10 urządzeń (RDS CAL) .

Dostawca musi przewidziećtakże:
- instalację i konfigurację systemów operacyjnych i maszyn wirtualnych wg wytycznych Zamawiającego
- montaż urządzenia w szafie rack wraz z podłączeniem i uruchomieniem
- Integrację rozwiązania z istniejącym systemem i serwerami, w tym przeniesienie systemu Active Directory, danych i systemów zainstalowanych na obecnym serwerze
* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji, asysty i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego z uwzględnieniem prac wykraczających poza godziny i dni robocze (prace po godz. 18:00 oraz w weekendy)

5.[G] Tablet z podstawowymi funkcjami niezbędnymi do kontaktowania się z pacjentem
Tablet z klawiaturą i etui – szt. 3
Tablet 11" 1920 x 1200 px TFT, RAM 8GB, pamięć wbudowana 128GB, Procesor Qualcomm Snapdragon 695, modem LTE 5G LTE-TDD & LTE-FDD z gniazdem nanoSIM, Bluetoot 5.1, Wi-Fi 5 (802.11ac), GPS, Galilieo, GLONASS, żyroskop, akcelerometr, Czujnik oświetlenia otoczenia, kamera 1920x1080@60fps, kamera przednia 5Mpix, kamera tylna 8Mpix, gniazdo na kartę Micro SD do 1TB, pojemność baterii min. 7040 mAH, gniazdo słuchawek jak, Android 13, waga bez etui i klawiatury < 500g, etui z klawiaturą BT (z touchpadem), kolor grafitowy
Gwarancja 24 m-e

Dostawca musi przewidzieć także:
- konfigurację tabletu wg wytycznych Zamawiającego,
- Integrację rozwiązania z istniejącym systemem i serwerami w zakresie mobilnej wizyty lekarskiej, parametryzację systemu dziedzinowego, przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi aplikacji mobilnej dla grup docelowych wskazanych przez Zamawiającego (nie mniej niż 2 szkolenia grupowe).
* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji, asysty i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego.

6.[H] UPS - Serwer
Zasilacz awaryjny składający się z:
- Zasilacz awaryjny online RACK 3000VA/3000W, Współczynnik mocy: 0.99, RS-232, USB, interfejs EPO, 1x Intelligent Slot, złącza wyjściowe: 8X IEC + 1x IEC/C19OUT, panel LCD, 6 baterii 12V 9AH, Kształt fali wyjściowej: Sinusoida, ochrona przed przeciążeniem, obsługa Human Interface Device (HID),
- zestaw szyn montażowych do szaf 19",
- Moduł SNMP do zasilacza pozwalający na kontrolę i monitorowanie wielu zasilaczy UPS przez sieć lokalną lub Internet (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom baterii).

Dostawca musi przewidzieć także:
- konfigurację systemu wg wytycznych Zamawiającego,
- montaż urządzenia w szafie rack wraz z podłączeniem i uruchomieniem wg wytycznych Zamawiającego,
* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji, asysty i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego z uwzględnieniem prac wykraczających poza godziny i dni robocze (prace po godz. 18:00 oraz w weekendy)

7.[I] UPS - komputer
Zasilacz awaryjny line-interactive– szt. 6:
- obudowa: typu desktop,
- Moc znamionowa w VA: 500 VA,
- Moc znamionowa w W: 300 W,
- Czas przełączenia: maksymalnie 10 ms
- Zasilanie wejściowe: 230V,
- Gniazda wyjściowe: min. 3x IEC 60320 C13
- Akumulator: kwasowo-ołowiowy 12V min. 7Ah,
- Czas pracy pryz połowie obciążenia: minimum 7 min.
- Dioda LED informujące o przełączeniu zasilania
- Alarm przy zasilaniu bateryjnym i przy przeciążeniu
- Zabezpieczenie AVR,
- Dołączone okablowanie:
- Wysokość: < 20 cm,
- Waga (bez opakowania): < 5 kg,
- Gwarancja: 2 lata.

8.[K] Urządzenie sieciowe typu switch
Przełączniki sieciowe – szt. 3:
- obudowa rack 1U (dołączone uchwyty mocujące),
- switch zarządzalny 2 i 3 warstwy,
- 1 procesor ARM 32 bit 800 MHz,
- pamięć RAM: min 512 MB,
- pamięć FLASH: min. 16 MB,
- MTBF: ~200000 h,
- porty Ethernet: 24x 10/100/1000 Mbps,
- porty SFP+: 2 (1,25 Gb/10 Gb),
- port konsolowy RJ45,
- zasilanie: DC jack 9-30V (min. 20W), PoE-IN, dołączony zasilacz,
- Obsługa: IEEE 802.1Q VLAN (do 4K VLAN),
- Izolacja portów,
- Port mirroring,
- Access Control List,
- port-to-port forwarding,
- filtrowanie MAC,
- aktualny system operacyjny do zarządzania routerem z odpowiednią licencją do zarządzania warstwą 3,
- Zarządzanie przez Web-based GUI oraz konsolowe,
- Gwarancja: 2 lata.

Propozycja: Mikrotik CRS326 lub równoważny

Przełącznik sieciowy – szt. 1:
- obudowa rack 1U (dołączone uchwyty mocujące),
- switch zarządzalny 2 warstwy,
- pamięć FLASH: min. 64 KB,
- MTBF: ~200000 h,
- porty Ethernet: 8x 10/100/1000 Mbps,
- porty SFP+: 2 (1,25 Gb/10 Gb),
- port konsolowy RJ45,
- zasilanie: DC jack 12-57V , PoE-IN, dołączony zasilacz,
- Obsługa VLAN,
- Access Control List,
- port-to-port forwarding,
- filtrowanie MAC,
- aktualny system operacyjny do zarządzania routerem,
- Zarządzanie przez Web-based GUI oraz konsolowe,
- Kabel DAC SFP+ 1m 1G / 10G / 25G - szt. 1,
- Gwarancja: 2 lata.

Propozycja: Mikrotik CSS610 lub równoważny.
Dostawca musi przewidzieć także:
- konfigurację systemu wg wytycznych Zamawiającego
- montaż urządzenia w szafie rack wraz z podłączeniem i uruchomieniem
* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji, asysty i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego z uwzględnieniem prac wykraczających poza godziny i dni robocze (prace po godz. 18:00 oraz w weekendy)
9.[L] Urządzenie wielofunkcyjne/drukarka
Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 11:
Typ urządzenia:	Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1 (drukowanie, kopiowanie, skanowanie),
Technologia druku:	Elektrofotograficzna technologia laserowa,
Format papieru:	A4,
Prędkość druku:	Do 48 stron na minutę (mono),
Czas wydruku pierwszej strony:	Mniej niż 6,7 sekundy,
Rozdzielczość druku:	Do 1200 x 1200 dpi,
Pojemność podajnika papieru:	Standardowy podajnik na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy,
Obsługiwane formaty papieru:	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, A4 Short (270mm Paper),
Typy papieru:	Papier zwykły, papier firmowy, papier kolorowy, papier cienki, papier recyklingowy, papier gruby,
Maksymalna waga papieru:	Do 163 g/m²,
Funkcja duplex:	Automatyczne drukowanie dwustronne (druk dwustronny do 24 stron na minutę),
Pamięć:	Standardowa pamięć 512 MB,
Interfejsy:	Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct),
Wyświetlacz:	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,9 cm,
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):	Tak, na 50 arkuszy,
Skanowanie:	Dwustronne skanowanie z prędkością do 28 obrazów na minutę (mono),
Typ skanera:	CIS (Contact Image Sensor),
Rozdzielczość skanera:	Optyczna: 600 x 600 dpi;
Głębia kolorów:	Wejście: 48-bitowe; wyjście: 24-bitowe,
Faksowanie:	Tak,
Języki drukowania:	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0,
Bezpieczeństwo:	Obsługa funkcji Secure Function Lock 3.0, IPSec,
Możliwość stosowania tonera wydajnościowego na 11000 stron,
Gwarancja:	Min. 3 lata OnSIte producenta.

Urządzenie wielofunkcyjne z oprogramowaniem i licencją do bezpośredniego skanowania w systemie medycznym – szt. 1:
Typ urządzenia:	Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie),
Technologia druku:	Laserowa,
Format papieru:	A4,
Prędkość druku:	Do 50 stron na minutę (mono),
Druk dwustronny:	Tak, automatyczny (drukowanie dwustronne do 24 stron na minutę),
Rozdzielczość druku:	Do 1200 x 1200 dpi,
Czas wykonania pierwszego wydruku:	Mniej niż 6,7 sekundy,
Pamięć:	512 MB,
Wyświetlacz:	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm,
Interfejsy:	Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5 GHz, USB 2.0,
Podajnik papieru:	Standardowy na 520 arkuszy,
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):	Tak, na 70 dwustronnych arkuszy,
Skanowanie:	Dwustronne skanowanie z prędkością do 56 obrazów na minutę (mono),
Typ skanera:	Podwójny CIS (Contact Image Sensor),
Rozdzielczość skanera:	Rozdzielczość skanowania przy użyciu szyby skanera 1200 x 1200 dpi;
Głębia kolorów:	Wejście: 48-bitowe; wyjście: 24-bitowe,
Faksowanie:	Tak,
Języki drukowania:	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0,
Bezpieczeństwo:	Obsługa funkcji Secure Function Lock 3.0, IPSec,
Materiały eksploatacyjne:	Możliwość stosowania tonera wydajnościowego 18000 stron,
Oprogramowanie:	"Aplikacja zainstalowana na urządzeniu umożliwiająca skanowanie bezpośrednio do rekordu medycznego pacjenta w systemie medycznym. Licencja ważna 3 lata.",
Wraz z urządzenie dostarczona zostanie licencja dla systemu gabinetowego posiadanego przez Zamawiającego, która uruchamia usługę przyjmowania zeskanowanej dokumentacji medycznej lub innych dokumentów pacjenta wprost ze skanera i dołączania jej do EDM lub kartoteki pacjenta.
Gwarancja:	Min. 3 lata gwarancji producenta.

Dostawca musi przewidzieć także:
- konfigurację urządzeń wg wytycznych Zamawiającego
- montaż urządzeń wraz z podłączeniem i uruchomieniem
- Integrację bezpośredniego skanowania z urządzania do systemu gabinetowego Zamawiającego, parametryzację systemu dziedzinowego, przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi skanowania dla grup docelowych wskazanych przez Zamawiającego (nie mniej niż 2 szkolenia grupowe).
* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji, asysty i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego z uwzględnieniem prac wykraczających poza godziny i dni robocze (prace po godz. 18:00 oraz w weekendy)

10.[M] Zestaw komputerowy
Stanowisko komputerowe – szt. 13 składające się z:
- Komputer:
Procesor:	Procesor minimum 14-sto rdzeniowy/ 20-to wątkowy, klasy 64bit. Wyposażony w 24MB pamięci podręcznej. Zaoferowany procesor musi znajdować się w tabeli rankingu procesorów High End Cpu o potwierdzonej wydajność Passmark–CPU Mark na poziomie min.: 31 760 punktów (wartość w teście Average CPU Mark - Multithread Rating), dostępną na stronie https://www.cpubenchmark.net/ ,
Pamięć RAM:	Min. 16 GB DDR5, min. 4 sloty DIMM (możliwość rozbudowy),
Dysk twardy:	Min. SSD 215 GB PCIe NVMe M.2,
Karta graficzna:	Intel UHD Graphics 770, 2x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1,
Karta dźwiękowa:	Zintegrowana, kompatybilna z systemem operacyjnym,
Łączność:	Ethernet: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3,
Porty USB:	1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2),
Napęd DVD	DVD±RW,
System operacyjny:	Microsoft Windows 11 Pro,
Zasilacz wewnętrzny 260 W,
Obudowa Tower, wymiary: max. 34 cm, 9,4 cm (szer.), 30 cm (gł.),
Dodatkowe funkcje:	TPM 2.0, porty audio (słuchawki, mikrofon),
W zestawie klawiatura + mysz,
Certyfikaty i zgodność:	CE,
Gwarancja:	Min. 5 lat on-site producenta.
- Monitor:
Przekątna ekranu:	23,8 cala,
Rodzaj matrycy:	IPS (In-Plane Switching),
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (Full HD),
Jasność:	Min. 250 cd/m²,
Czas reakcji:	4 ms (typowe),
Kąt widzenia:	178° w pionie i poziomie,
Odświeżanie:	75 Hz,
Kolor:	16,7 miliona kolorów,
Złącza:	HDMI; 1 x DisplayPort 1.2; 1 x VGA; 3 x USB 3.2 Gen 1; 1 x USB-B 3.2 Gen 1,
Wbudowane głośniki:	Tak, 2 x 3W,
Ergonomia:	Regulacja wysokości, Pivot,
Złącze USB:	4 x USB 3.2 (1 x upstream, 3 x downstream),
Technologia ochrony wzroku:	Low Blue Light, Flicker Free, Eye Comfort,
Współczesne funkcje:	wbudowana kamera internetowa, mikrofon,
Gwarancja:	Min. 5 lat producenta.
- Mikrofon USB wolnostojący:
Rodzaj mikrofonu: pojemnościowy,
Kierunkowość: kardioidalny,
Komunikacja z urządzeniem: przewodowa USB,
Długość przewodu: 2 m,
Redukcja szumów: tak,
Pasmo przenoszenia: 30 - 18000 Hz,
Gwarancja: 2 lata.
Dostawca musi przewidzieć także:
- instalację i konfigurację systemu Windows oraz aplikacji wskazanych przez Zamawiającego,
- instalację i konfigurację programu antywirusowego od Zamawiającego*,
- podłączenie do środowiska domenowego*,
- instalację na komputerze urządzeń peryferyjnych (drukarek)*,
- instancję niezbędnego oprogramowania i podłączenie do bazy Oracle i systemu gabinetowego Zamawiającego*.

* Dostawca pokrywa ewentualne koszty konsultacji i interwencji firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego .